## Slide 1
ФГБУ «ВНИГНИ» · ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОИНФОРМАТИКИ (ГИС ИНТЕГРО)
Линеаменты по зимнему космоснимку
Выделение без эталона и без обучения с учителем. Подтверждение двумя независимыми съёмками, все пороги объявлены до прогонов.
179 линий · 326 км
четыре условия пройдены
p = 0.0002
Лист R-48-XI,XII, Анабарский щит · прогоны 22–23.09.2026
Notes: Продолжение работы по линеаментам без обучения. Главное, что добавилось: подтверждение двумя независимыми съёмками, исправление ошибки в ядре трассировки и первая проверка набора человеком.

## Slide 2
Чем подтверждать линию, если эталона нет
ОГРАНИЧЕНИЕ
Размеченных линеаментов нет
Эталон появится нескоро, и даже тогда он будет средством сверки, а не обучения.
ОТВЕРГНУТЫЙ ПУТЬ
Подтверждение радаром
Зависит от направления: 0 % вдоль подсветки, 25 % наискосок, 47 % поперёк. Отсекает целые системы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Две независимые съёмки
Композит делится пополам внутри каждой плитки. Линия принимается, если найдена на обеих половинах.
Физика у половин одна, а съёмки разные — годы, снег, дымка. Такое подтверждение работает одинаково для всех направлений и не требует ни разметки, ни другого материала.
Notes: Доверие строится не на внешней карте, а на воспроизводимости между независимыми съёмками одной поверхности.

## Slide 3
Данные: зимний композит при низком солнце
Параметр | Значение
Съёмка | Sentinel-2, канал B04
Сцен | 12 — по 3 на каждую из 4 плиток
Высота солнца | 7.7–9.6°
Азимут солнца | 178–188°
Шаг сетки | 20 м
Лист | 77 × 86 км, покрытие 100 %
Почему зима и низкое солнце
При высоте 8–10° уступ в первые метры даёт тень в десятки метров — как раз масштаб отклика детектора. Летнее солнце 30–42° такой тени не даёт.
Как делятся половины
Сцены раздаются через одну внутри каждой плитки. Деление по сезону давало 22.8 % общих ячеек, по датам — 11.4 %, по плиткам — 100 %.
Собственная яркость поверхности снимается гауссовым детрендом на 2 км
Notes: Деление по плиткам — результат двух неудачных попыток, а не первая догадка: покрытие 22.8 %, 11.4 % и 100 %.

## Slide 4
Тракт: пять шагов от снимка до набора
1
Трассировка
Отклик гребня, подавление немаксимумов, гистерезис по окрестности
2
Продолжение
Линия ведётся своим же направлением, пока держится отклик
3
Сшивка
Обрывки соединяются, если идут друг за другом и мостик опирается на отклик
4
Отсев швов
Линии вдоль стыка снимков убираются; пересекающие остаются
5
Подтверждение
Не меньше 30 % длины совпадает с линиями каждой половины
Зона согласия приборов переведена из фильтра в признак: она указывает, где приборы сходятся о направлении, но отбор ведёт подтверждение.
Notes: Пять шагов, и каждый порог в них измерен. Следующий слайд показывает, откуда взято каждое число.

## Slide 5
НИ ОДНО ЧИСЛО НЕ ВЫБРАНО НА ГЛАЗ
Каждое правило — из своего замера
Правило | Значение | Откуда взято
Продолжение концов | отрезок 200 м, предел 900 м | профиль отклика за концом 2646 линий: 1.24 на 100 м, 0.71 на 400 м, 0.41 на 900 м при фоне 0.37
Разрыв сшивки | 1192 м | 90-й процентиль разрыва соосных обрывков
Сдвиг вбок | 600 м, в одну сторону | 75-й процентиль бокового сдвига (585 м)
Перекрытие обрывков | не больше 60 м | 52 % пар шли бок о бок, а не подряд; допуск равен принятому в ветке
Опора мостика | отклик выше 0.910 | 95-й процентиль нуля из тех же мостиков, перенесённых по тору
Замыкание зоны | 887 м вдоль простирания | 75-й процентиль того же замера разрывов
Правило, у которого нет замера, в тракт не попадает. Если источника нет — сначала ставится замер, и только потом правило.
Notes: Главный методический принцип: числа выводятся из измерений либо из арифметики порога, а не подбираются под желаемый результат.

## Slide 6
Четыре условия, объявленные до прогона
Мусор
Доля подтверждения у фазовой подделки к доле у снимка — не выше 20 %. Отсев разложен на три этапа.
Сдвиговый нуль
Половины настоящие, линии едут по тору: рушатся только места. 4000 сдвигов, порог 0.05 / 48.
Устойчивость
Взаимное покрытие набора при возмущении входа: не ниже 0.5 и не ниже двух нулей.
Длина
Медиана длины подтверждённой линии — не меньше 1.5 км.
Накопительный счётчик проверок — 48: он включает все конфигурации, когда-либо прогнанные против этого набора, а не только текущую. Число сдвигов выводится из порога: пол достижимого p должен быть вдвое ниже него.
Notes: Смысл накопительного счётчика: если перебирать конфигурации и каждый раз мерить против одного порога, рано или поздно что-нибудь пройдёт случайно.

## Slide 7
ГЛАВНАЯ НАХОДКА ЦИКЛА
Ветка была слепа к двум направлениям
Замер передаточной функции показал: уступы с азимутами около 0–8° и 82–98° не находились ни при каком контрасте. Те же уступы, врезанные в изотропный фон без солнца и теней, терялись на тех же азимутах — значит дело не в освещении, а в растре.
В подавлении немаксимумов собственный вектор гессиана собирался с переставленными компонентами: направление подавления оказывалось отражено относительно диагонали. У линий вдоль осей растра оно поворачивалось на 90°, и немаксимумы подавлялись вдоль гребня вместо поперёк.
На чистой синтетике ошибка невидима: вдоль гребня отклик постоянен. Нужен шум, чтобы половина ячеек гребня выбрасывалась.
Азимут врезки | Было | Стало
7° | 39 % | 96 %
82° | 48 % | 93 %
97° | 43 % | 87 %
172° | 47 % | 87 %
52° (контроль) | 94 % | 96 %
Покрытие следа врезки маской гребня на шумном фоне. Полный набор тестов после правки проходит: 435 passed, 9 skipped.
Следствие: прежние розы простираний ветки цензурированы; карт зон согласия правка не касается
Notes: Сказать заказчику прямо: часть прежних отрицательных результатов ветки получена прибором с двумя закрытыми направлениями и может быть пересмотрена.

## Slide 8
Что детектор видит после правки
Одинаковый контраст
Смещение самого детектора. При 16 σ — 100 % обнаружения на всех двенадцати азимутах, при 12 σ — 88–100 %.
Осевых провалов нет
Одинаковая высота уступа
Цензура освещением. На 8° — 0 % при 4 σ и 25 % при 16 σ; на 172° — 25–75 %; на остальных азимутах 100 % от 8–12 σ.
Слепая полоса ±15° у меридиана
Нуль
При амплитуде 0 поймано 1 обнаружение из 96. Без этой планки слово «поймано» ничего не значит.
1 из 96
Замер сделан врезкой синтетического уступа известного контраста в реальный композит — тем же инструментом, что «шаг 0» основной задачи. Розу простираний можно читать почти как есть, поправляя только примеридиональный сектор.
Notes: Разделение «смещение прибора» и «цензура освещением» — то, ради чего ставился замер. Первое устранимо кодом, второе физическое.

## Slide 9
Батарея проверок на ложные прямые
Источник ложных прямых | Результат
Швы плиток снимка | линий у шва 0.80–0.92× от доли площади, p = 0.48–0.63 — избытка нет
Границы плиток ЦМР | 0.87–0.91×, p = 0.54–0.55 — отпечатка нет
Техногенные прямые | ультрапрямых (кривизна меньше 0.5 % при длине от 3 км) — ноль
Ветровые полосы, заструги | концентрация азимутов R = 0.52–0.55, главный сектор несёт 16–20 % длины
Проверка откалибрована
Заведомо прямой врезке наша же трассировка приписывает кривизну 0.16–0.29 %. Порог 0.5 % достижим втрое, поэтому «ноль ультрапрямых» значит «таких линий нет».
Почему ЦМР вообще проверялась
Рельеф не входной слой, но ЦМР протекает внутрь дважды: через выравнивание радара Sentinel-1 RTC и через ортотрансформирование оптики.
Notes: Ни одна из этих четырёх проверок раньше в ветке не делалась. Техногенные прямые для Сибири — главная ловушка.

## Slide 10
Проверка глазом: 75 парных окон
«Красные линии действительно в большинстве являются линеаментами»
Вердикт заказчика после первого просмотра
Окно 5 × 5 км показывается дважды: слева чистый снимок, справа он же с разметкой. Плюс контрольные окна — участки, где детектор не нашёл ничего.
Сшивала две параллельные линии в одну
Замер: у 52 % пар проекции перекрывались. Исправлено запретом на перекрытие.
Край съёмки размечен как линеамент
33 куска из 1570 шли вдоль шва. Исправлено отсевом линий вдоль швов.
Линеамент из коротких кусков пропущен
Сшивка работала только внутри зон. Выпущена на весь лист.
Все три ошибки найдены глазом и не были пойманы ни одной машинной проверкой
Notes: Обязательный шаг: ни подделка, ни сдвиговый нуль, ни устойчивость не видят ни слипания соседей, ни шва съёмки.

## Slide 11
ПОРОГ СРАБОТАЛ ПРОТИВ НАС — И ЭТО ХОРОШО
Две правки закрыты отрицательно
Объект, который становится линией только после сшивки коротких кусков, подтвердиться не может: эталоном служат линии половин, а половины сшивки не проходят. Обе попытки убрать эту асимметрию провалили порог мусора, объявленный до прогонов.
Попытка | Мусор подтверждения | Вердикт
Половины трассируются с порога 200 м | 52.5 % при пороге 20 % | закрыта
Половины проходят тот же тракт целиком | 20.7 % при пороге 20 % | закрыта
Общая причина
Чем богаче эталонная маска, тем дешевле подтверждение — и подделка выигрывает от этого быстрее снимка.
Порог не сдвигался
Во второй попытке до него не хватило 0.7 процентного пункта. «Почти прошло» — это не прошло.
Notes: Система проверок остановила изменения, которые внешне давали красивый рост набора втрое.

## Slide 12
Результат: два набора
Условие | В зонах согласия | По всему листу
Линий и суммарная длина | 179 · 326 км | 1729 · 2605 км
Мусор подтверждения (не выше 20 %) | 6.2 % | 3.8 %
Сдвиговый нуль (p не выше 0.00104) | p = 0.0002 | p = 0.0002
Устойчивость (не ниже 0.5) | 0.622 при нуле 0.005 | —
Медиана длины (не ниже 1.5 км) | 1.61 км | 1.26 км — не пройдено
Набор в зонах — проверенный результат
Проходит все четыре условия. Подтверждение на месте 61 % против 2.3 % у сдвигового нуля.
Полный набор — рабочая карта
Проходит проверки на случайность и артефакты, но не проходит условие по длине.
Notes: Разделение на «проверенный результат» и «рабочую карту» принципиально: второе показывать можно, но называть проверенным нельзя.

## Slide 13
Простирания и связь с гидросетью
Chart: 
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165
Доля длины, % | 3 | 9 | 11 | 17 | 14 | 20 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0
Доля длины набора по секторам 15°. Главный сектор 75–90° несёт 20 % длины — это широтное семейство, которого прибор до исправления не видел.
Вода — индикатор, а не помеха
41 % ячеек линий ближе 100 м к водотокам при 6.1 % площади.
· линии у воды длиннее: 1.92 против 1.29 км
· и прямее: 2.1 % против 3.4 % разброса
· идут вдоль русла (2–6°)
· русла под ними вчетверо прямее фона: 1.5 % против 6.1 %
Детектор садится на спрямлённые участки дренажа — то есть на то, что геолог и размечает как линеамент.
Notes: Скученность у воды сперва выглядела как дефект. Замер показал обратное: у воды сидят самые длинные и прямые линии, а русла под ними вчетверо прямее фоновых.

## Slide 14
Что доказано и что нет
Доказано
· подтверждение двумя съёмками — не совпадение: 61 % против 2.3 %, p = 0.0002 при пороге на 48 проверок
· набор не шум текстуры: подделка даёт 3.8–6.2 % от настоящей доли
· не объясняется швами, плитками ЦМР, техногенными прямыми и ветровым рисунком
· воспроизводится при возмущении входа: 0.622 при нуле 0.005
· детектор азимутально нейтрален, цензура освещением измерена
Не доказано
· что это разломы: сверка с картой — отдельный шаг после, а не критерий
· не является ли часть набора гнейсовидностью: полосчатость гранулитов даёт такие же прямые
· объекты из коротких кусков подтвердиться не могут по построению эталона
· полный набор не проходит условие по длине
· перенос на другие площадки не проверялся
Первый пункт справа — главный для рудного прогноза: карта гнейсовидности и карта нарушений это разные объекты, и различить их нужно до того, как набор пойдёт в прогноз.
Notes: Замечание про полосчатость пришло от рецензента и принято полностью. Проверка намечена: шаг между соседками одного простирания, гладкость поля простираний, сверка с контактами.

## Slide 15
Что дальше
1
Полосчатость или нарушения
Шаг между соседками одного простирания, гладкость поля простираний, сверка с контактами геологической карты.
2
Подтверждение без бинаризации
Сверять непрерывный отклик половин вдоль линии: список линий пересчёт не переживает, поле — переживает.
3
Условие для полной карты
Объявить для полнолистного набора осмысленное условие вместо медианы длины — до прогона.
4
Перенос на другие площадки
Тот же тракт и те же пороги на площадке с другой геологией.
Эталон, когда он появится, войдёт в работу как сверка и как оценка полноты — но не как обучающая выборка. Метод должен оставаться работоспособным там, где разметки нет.
Отчёт: docs/Отчёт-линеаменты-зимний-композит · окна для просмотра: outputs/линеаменты_проверка
Notes: Завершить на том, что метод строится под работу без разметки — это его смысл и в этой задаче, и в переносе на другие площадки.